Матричные принтеры

В матричном принтере изображение выводится на бумагу с помощью специальной движущейся головки, в которой несколько (9,  24 или 48) иголок, наносящих удары по листу бумаги через красящую ленту. Во время продвижения печатающего узла по строке на бумаге появляются отпечатки символов, состоящие из точек.

Струйные принтеры

В струйных принтерах красящее вещество (чернила) из специальной емкости выдувается на бумагу с помощью системы капиллярных распылителей (сопел). Цветная точка получается смешением в заданных пропорциях красителей четырех основных цветов: голубого, пурпурного, желтого и черного (CMYK), выстреливаемого из разных сопел. Печатающий узел проходит по одному месту листа несколько раз, нанося нужное количество чернил разного цвета.

Лазерные принтеры

В лазерных принтерах реализован метод электрофотографической печати. Источник света − лазер − точечно наэлектризовывает фотобарабан со светочувствительным покрытием. Для того, чтобы покрыть всю область печати по ширине листа, луч отклоняется подвижной оптической системой, состоящей из линз и зеркал. Частицы красящего порошка (тонера) прилипают к заряженным участкам барабана, после этого барабан контактирует с листом бумаги, электрический заряд которого противоположен заряду барабана. В результате частицы тонера переходят на бумагу. В блоке термического закрепления тонер закрепляется на бумаге под воздействием температуры и давления.